Приложение № 1 к извещению
 для проведения  запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение  работ по  текущему ремонту помещений Заказчика 
расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А

# 1.  Заказчик и законодательное регулирование

1.1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» (далее – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»).

1.2. Место нахождения – 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49

1.3. Законодательное регулирование

Настоящая документация разработана в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением закупки на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Заказчика.

2.  Предмет договора, цена работ

2.1. Выполнение работ по текущему ремонту помещений Заказчика, расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А в объеме установленном в сметной документации.

2.2 Начальная (максимальная цена) договора 2 164 186 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи сто восемьдесят шесть)  рублей 00 копеек.

В цену договора включены стоимость работ, расходы на материалы и оборудование, услуги по использованию, техники, механизмов, инструментов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком работ и обязательств по настоящему договору.

Начальная (максимальная) цена договора   определена Заказчиком на основании локальных смет (Приложение №1 к Техническом заданию), составленных с требованиями МДС 81-35.2004 на основе сметно-нормативной базы ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012».

Сметная стоимость определена на основе сборников территориальных единичных расценок Санкт-Петербурга (ТЕР-2001СПб, утвержденных Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, зарегистрированных в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) и входящих в сметно-нормативную базу «ГосЭталон 2012», с переходом в текущие цены с индексами КЭРППиТ ВЦ (на август 2012).

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании действующих справочников базовых цен и сборников цен на проектные работы для строительства в соответствии с постановлением Госстроя РФ от 07.08.02 №102 «Об утверждении общих указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства»; СЦНПР-91, письмо МК и МК РФ № 28-01-35/04-АБ от 18.04.2008г., ОЖГС, справочника цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. Налог на добавленную стоимость определен по ставке 18%.

Валютой, используемой для формирования цены договора,  является российский рубль.

2.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету 4540020

3. Источник финансирования

3.1. Собственные средства предприятия

4. Место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ - с момента подписания Сторонами договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров по 07 июня 2013 года.

4.2. Место выполнения работ является помещения Заказчика, расположенные по адресу:  Синопская наб., дом 32/35, лит А.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата выполняемых работ осуществляется  по безналичному расчету в рублях.

5.2. Авансирование в размере 40 % от стоимости подлежащих выполнению работ по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заказчиком подписанного Сторонами договора в журнале регистрации договоров на основании представленного Подрядчиком счета.

Оставшаяся сумма в размере __________________ (________________________) рублей ______ копеек выплачивается  Заказчиком Подрядчику за надлежаще выполненные работ  в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня представления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании представленного Подрядчиком счета и счет фактуры.

6. Общие требования, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Техническому заданию),  определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование,  и другие, предъявляемые к ним требования.

6.2. Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

6.3. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должны быть указания на особые свойства материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.) в случае их наличия.

6.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил, правил производства работ, требованиям Заказчика.

6.5. Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта.

6.6. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ.

6.7. Подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

6.8.  До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ;

6.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

6.10.  Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

7.1. Объем работ должен быть выполнен в точном соответствии со сметной документацией Приложение № 1 к Техническому заданию, определяющих объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

7.2. Требования к товарам, использующимся при выполнении работ, установлены Заказчиком в Приложении № 2 к Техническому заданию.

8. Требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

8.2.  При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по договору: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).

8.3. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

8.4. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1.  Перечень нормативных документов, выполнение которых обязательно при выполнении работ:

- Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- ТСН 21-304-2003 Санкт-Петербурга «Общественные здания. Требования пожарной безопасности» (распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.02 № 110-ра);

-  СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год.

9.2.  Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

9.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение №1 -  Сметная документация (локальная смета).

Приложение №2 – Ведомость объемов работ

Приложение №3 - Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

Разработчик:

Приложение № 2
  к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование характеристики работ и материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы |  |  |
|  | Помещение №400 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 18 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 18 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 24 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 24 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 18 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 30 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 72 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (800х200) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (800х200) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель-канале | м/п | 30 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 72 |
|  | Помещение № 401 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1- 1и 1.2х2.1 -3) | шт | 4 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1- 1 шт, 1.2х2.1 -3 шт. ) | шт | 4 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 5.3 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 5.3 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 5.3 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 5.3 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 22.1 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 35 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 35 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 32 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 32 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 8 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 35 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 40 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 95 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 1600х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 1600х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 40 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 8 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 95 |
|  | Помещение №402 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 3 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2,2 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 28,7 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 28,7 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 21 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 21 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 28,7 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 25 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 60 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 25 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 60 |
| 21 | Монтаж гипсокартонной перегородки | м2 | 21 |
| 22 | Установка дверного блока в гипсокартонной перегородке (р-р 800х2000) | шт | 1 |
|  | Помещение №403 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2,6 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 22 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 22 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 18 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 18 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 22 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 16 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 54 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 20 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 54 |
|  | Помещение №407 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 21 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 21 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 25 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 25 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 21 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 30 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 72 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 30 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 72 |
|  | Помещение № 407/а |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 8,3 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 8,3 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 10 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 10 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 2 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 8,3 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 4 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 29 |
| 16 | Демонтаж дверного блока | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель-канале | м/п | 4 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 29 |
|  | Коридор между помещениями №400,401 и т.д. |  |  |
| 1 | Демонтаж металлической перегородки | м2 | 6,6 |
| 2 | Демонтаж гипсокартонной перегородки | м2 | 6,6 |
| 3 | Демонтаж старого покрытия пола - линолеума | м2 | 30 |
| 4 | Монтаж нового покрытия пола - линолеума | м2 | 30 |
| 5 | Демонтаж плинтуса | м/п | 20 |
| 6 | Монтаж плинтуса | м/п | 20 |
| 7 | Демонтаж светильников | шт | 8 |
| 8 | Монтаж светильников | шт | 8 |
| 9 | Установка подвесного потолка | м2 | 30 |
| 10 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 70 |
| 11 | Окраска стен водно-дисперсионными красками | м2 | 70 |
| 12 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 18 |
|  | Помещение №421 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 4,32 |
|  | Помещение №422,424 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 4,32 |

Приложение №3 
к Техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

| №п/п | Материалы | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окна пластиковые | Размеры окон 1.7х2.1 – 4 шт, 1.2х2.1 – 12 шт. Стандартный двухкамерный стеклопакет. Изготавливается из стандартного стекла марки М0, М1.Стекло наружное - тип стекла: стандартное стекло марки М0, М1. Цвет стекла – прозрачное.Толщина - 3, 4мм. Стекло внутреннее тип стекла: стандартное стекло марки М0, М1.Цвет стекла: прозрачное, энергосберегающее. Толщина 3мм. Дистанционная рамка - рамка ПВХ (толщиной от 6 до 24 мм). Осушитель: марки «Фоносорб». Герметик внутренний: бутиловый. Герметик наружный: полусульфидный, силиконовый. Стеклопакеты имеют сертификаты качества РостСтандарт, ICIC и соответствуют ГОСТу 24866-99. Гарантия 5 лет. Фурнитура ROTO –Германия. Цвет рам – белый. | шт. | 16 |
| 2 | Пена монтажная Макрофлекс | Пена монтажная профессиональная, производство Финляндия. Упаковка - баллон с аэрозолем 750/1000 мл, оснащенный пистолетным вентилем. Сохранение свойств герметика в течение 12 месяцев со дня изготовления. Технические данные - вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Базовое вещество: полиуретан Запах слабый специфический во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха Плотность 20-30 кг/м3 Время высыхания поверхности: 7-16 мин (20°С при влажности воздуха более 30%).Время затвердевания: ок. 1 часа (при влажности воздуха 93%) или 18 часов (при влажности воздуха ок. 15%); макс. 24 часа Температура самовозгорания затвердевшей пены: свыше +400°C Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102) Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C. Пена монтажная предназначена для установки и уплотнения дверных и оконных коробок. | шт. | 6 |
| 3 | Подоконная доска | Подоконная доска состоит из полутвердой нижней пленки, окрашенной высококачественной свето и погодоустойчивой краской, и акриловой пленки, соответствующей нормам. При эксплуатации не происходит изменений тиснения блеска и цвета при температурной нагрузке. Пленка не чувствительна по отношению к таким веществам, как аммиачная вода, олифа, технические бензины, слабые водные растворы алкоголя, чистящие средства (не трущие), вода и строительные материалы (цемент, гипс). Пленка не устойчива к органическим растворителям, смесям органических растворителей, и веществам, содержащим растворители. Подоконная доска надежна и прочна при длительном использовании. Цвет – белый. Размеры – 1.7х0.4 (м) – 3 шт., 1.2х0.4 (м) – 13 шт. | м/п | 17,9 |
| 4 | Отливы | Металлические отливы, изготовленные из алюминия, производство Россия. Изготовлены методом ролформинга из полосы окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания используется краска на основе полиэстера. Внутренняя поверхность отливов прогрунтована белой краской. Толщина 0,8 мм и 1,00 мм. Устанавливаются снаружи окон. Размеры – 1.7х0.3 (м) – 3 шт., 1.2х0.3 (м)– 13 шт. | м/п | 17,9 |
| 5 | Гипсокартон листовой | ГКЛ – листовой материал, состоит из гипсовой сердцевины, оклеенной с двух сторон картоном. Используется в офисных и жилых помещениях для отделки стен, потолков, установки легких перегородок. Гипсокартон КНАУФ влагостойкий, толщина 12,5 мм длина 2,5 метра) Теплопроводность - 0,15 Вт/(м·К). Предназначен для выравнивания откосов, с дальнейшей окраской в белый цвет. | м2 | 44 |
| 6 | Линолеум | Линолеум (гетерогенное напольное покрытие компании Tarkett полукоммерческий, срок эксплуатации 15 лет). Электростатические характеристики, кВ EN 1815: ≤2 Объемное электрическое сопротивление, Ом | EN 1081: ≥1010 Толщина покрытия общая, мм. 2,0 Толщина р бочего слоя, мм. 2,0 Вес 1 кв.м., кг. 3,5 Класс применения Показатели пожарной безопасности Г1; В2; РП1; Д2; Т2 Класс истираемости М Дополнительное защитное покрытие PU Ширина, м 2 или 3 Устойчивость к воздействи мебели на роликовых ножках без повреждений Цветоустойчивость д Форма поставки Рулон Тип дизайна натуральные материалы | м2 | 163 |
| 7 | Клей для линолеума | Клей для линолеума КС «Оптимист» (про-во группа компаний Симплекс). Состав: жидкое стекло, наполнитель, индустриальное масло. Клей предназначен для склеивания натурального и синтетического линолеума. Имеет высокую степень адгезии. Время высыхания 24 часа. Предотвращает усадку покрытия, экологически безопасен. | кг | 12,72 |
| 8 | Плинтус пластиковый | Плинтус с кабель-каналом фирмы RICO. Состоит из двух частей. Крепится к стенам саморезами. Предназначен для фиксации напольного покрытия. Цвет светлый дуб или серый. Размер 68 мм х 2,5м. | м/п | 150,0 |
| 9 | Фурнитура к плинтусу | Углы, стыки, заглушки пластиковые. Производство RICO, Россия. Подбирается по цвету и размеру к плинтусу п.8. | уп. | 10 |
| 10 | Светильники потолочные | Светильники потолочные к подвесному потолку на 4 лампы (размер 600х600), производство Китай. Светильник встраиваемый, в универсальном зеркальном корпусе "металлик", со сборным зеркальным растром классической V-образной формы, с 5-ю ребристыми поперечинами. Классический дизайн. Мощность 62 ват. | шт | 42 |
| 11 | Потолок подвесной | Потолок подвесной в комплекте «Амстронг», размер 600х600, толщина плиты 2,5 мм. Цвет белый, структура рельефная, производство Китай. Технические характеристики подвесного потолка: минераловолокно, Размеры плиты (мм): 600х600х12мм, Альфа w (H): 0,55, Звукопоглощение NRC: 0.55, Ослабление звука Dncw (дБ): 34, Светоотражение (%): 80, Влагостойкость (%RH): 70, Теплопроводность (Вт/м°C): 0.0562. Используется в офисных помещениях | м2 | 163 |
| 12 | Штукатурная смесь | Сухая штукатурная смесь Ротбанд (штукатурная гипсовая смесь, предназначенная для выравнивания твердых оснований внутри помещений, с нормальной влажностью. Имеет высокую адгезию. Производство КНАУФ. Минимальная толщина одного слоя – 5мм. Максимальная толщина одного слоя – 50мм. Расход при слое 10 мм – 8,5 кг/кв. м. Высыхание – 7 суток. Срок хранения: 6 мес. | 1 меш. | 147 |
| 13 | Сетка штукатурная | Сетка штукатурная (размер ячейки 5х5 мм) Размер ячейки, мм 5х5 Масса на единицу площади, г/м2 60±10% Толщина, мм , не менее 0,20 Ширина, мм 1000 Длина, м 10, 20, 50 Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее 17±3 % Разрывная нагрузка, Н/см, не менее - по основе 700 - по утку 550 Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее - по основе 350 - по утку 275. Используется при выравнивание стен для закрепления и равномерного нанесения штукатурных смесей. | м2 | 400 |
| 14 | Грунтовка | Грунтовка по штукатурному основанию (грунтовка водо дисперсионная ANTEGA – Праймер) Технические характеристики: Время высыхания при температуре 20°С — 1 час Время сушки между слоями — 1 час Содержание нелетучих веществ — не менее 48% Дисперсность — не более 80 микрон Расход — 1 кг на 7-8 кв.м. в зависимости от пористости поверхности. Обеспечивает обеспыливание и прочность при нанесении следующих отделочных материалов. | кг | 50 |
| 15 | Средство от плесени, протечек | Универсальное средство от плесени, протечек и т.д. (соединение изотиазола, производство BIOTOL, гарантия 10 лет) Технические характеристики: Расход: одна упаковка на 20-40 м2 поверхности Цвет: прозрачный Основа: соединения изотиазола Срок хранения: 2 года в плотно закрытой таре в прохладном месте Фасовка: пластиковая бутылка 0,5 л. | кг | 20 |
| 16 | Двери межкомнатные | Двери межкомнатные (одно и двух створчатые). Изготавливаются из панелей ДСП, покрыты ламинированной пленкой. Каркас сосновый брус. Наполнение полотна – сотовое. Производство Россия. Размеры 800х200- 5 шт., 1600х200 – 1 шт. Цвет – дуб светлый. | шт | 5+1 |
| 17 | Наличник для межкомнатных дверей | Устанавливается вокруг дверной коробки с двух сторон дверей. Для декорации стыков между коробкой и стеной шов обрабатывается монтажной пеной. Выполнен из ДСП, покрытым сверху ламинированной пленкой. Размеры 200х0.7(м). | м/п | 62,64 |
| 18 | Гипрок | На перегородки (гипсокартонный лист, толщиной 12,5 мм, высотой 3 м, производство КНАУФ) Теплопроводность - 0,15 Вт/(м·К) | м2 | 44 |
| 19 | Металлокаркас | Металлокаркас (стойки, направляющие, подвесы), про-во КНАУФ. Для монтажа и установки гипрочных перегородок используют алюминиевый металлокаркас. Направляющие 27х28, стойки перегородочные 60х67 и подвесы прямые. Высота стоек и направляющих 3м, подвесы – 15 см. | м/п | 30 |
| 20 | Метизы | Метизы (саморезы, сорматы, клопы), по дереву 75, по металлу 25, 41, 13,16, производство Россия | шт | 5000 |
| 21 | Теплоизоляционный материал | Изовер (штапельное волокно Ursa, высокая степень звуко- и тепло-изоляции, негорючие) Технические характеристики: Теплопроводность: λ 10°C = 0,040 Вт/(м•К) λ 25°C = 0,043 Вт/(м•К) Расчетные значения: λ А = 0,045 Вт/(м◦К) λ Б = 0,047 Вт/(м◦К) Пожаробезопасность: НГ – относится к группе негорючих материалов Паропроницаемость: 0,55 мг/(м•ч•Па). Размер плит 100х1250х600. Производитель группа европейских компаний «URSA». | 1 рулон | 2 |
| 22 | Кабель электрический 3х2.5 | 3х2,5 (оболочка поливинилхлоридный пластикат, проводящая жила из медной проволоки, срок службы 30 лет. ГоСТ 16442-80), производство Россия Технические характеристики ПВХ-кабель в соответствии со стандартом DIN VDE 0250 раздел 204 Диапазон рабочих температур -20'С до +70С. Номинальное напряжение Uo/U 300/500 В Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В Минимальный радиус изгиба примерно 6хD кабеля Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80х106 сДж/кг (до 80 Мрад) | м/п | 149 |
| 23 | Кабель-канал | Кабель-канал (пластиковый, производство Китай) Устойчивость к воздействию ультрафиолета Материал изделия: ПВХ Степень защиты: IP54 Температура эксплуатации: от -30 до +90 Климатическое исполнение: УХЛ4. Предназначен для установки и прокладки электропроводов, розеток в офисных помещениях. Устанавливается вдоль стен. Белого цвета. Размер 58ммх2500мм. | м/п | 151 |
| 24 | Краска | Краска на водной основе для стен (краска водная, матовая, моющаяся Капрал, Р32) Технические характеристики: Расход: 8-12 м2/л. на однослойное покрытие Цвет: супербелая Глянец: матовая Основа: водная акриловая дисперсия. База А Срок хранения: 1 год в плотно закрытой таре, выше +5°С Колеровка: колеровочная паста "AURA" Морозостойкость: 5 циклов замораживания при -40°С | кг | 284 |
| 25 | Доска дюймовка | Производитель Россия. Доска для строительства вспомогательного оборудования. Возможного укрепления основания полов. Размеры 25х100х3000. | м3 | 5 |
| 26 | Фанера | Производитель Китай. Фанера хвойная ФСФ размеры толщина 65мм, 2440х1220. Предназначена для уплотнения основания полов. | лист | 80 |
| 27 | Уголки штукатурные металлические | Пр-во Китай. Алюминиевые уголки предназначены для выравнивания углов вдоль окон, дверных проемов и т.д. Длина 3000, перфорированные. Наносятся под штукатурную смесь. | м/п | 80 |
| 28 | Изолента | Температурный диапазон эксплуатации изоляционной ленты: от –20 °С до +40 °С Толщина ПВХ пленки: 0,13 мм Толщина клеевого слоя: 0,02 мм Клеевой слой на каучуковой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 кВ. Размер 8ммх20м. | м | 66 |

Разработчик:

Приложение № 2 к извещению

для проведения запроса котировок

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ______

Санкт-Петербург                                          			  «_____» _________2013 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Березина Д.С., действующего на основании доверенности № 546-юр от 01.11.2010 года, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с решением Закупочной комиссии Заказчика (протокол от ___________ № ___________) заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем.

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в срок, установленный настоящим договором выполнить работы по текущему ремонту помещений Заказчика расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А в объеме, установленном сметной документацией, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), со сметной документацией Заказчика (Приложение № 2 к договору), с использованием товаров, конкретные показатели которых установлены  в (Приложении № 3 к договору), а также условиями настоящего договора, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Подрядчику объект по акту передачи объекта для выполнения работ, который должен быть подписан Сторонами в течение трех рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.1.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

2.1.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием общей стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.1.5. Принять результат выполненных работ и оплатить выполненные Подрядчиком надлежащим образом работы на условиях настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Принять от Заказчика подготовленный к работам объект в течение трех рабочих дней после подписания договора  по акту передачи объекта, подписанному Сторонами.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения договора составляет сметную документацию и передает ее на утверждение Заказчику. Утвержденная сметная документация является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями смет, строительными нормами и правилами,  в сроки, установленные настоящим договором.

2.2.3. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.2.4. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию объекта выполнения работ, монтажу временных сооружений, подключению временных инженерных сетей.

2.2.5. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту выполнения работ, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

2.2.6. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.2.7. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием  Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего договора.

2.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ.

2.2.9. Постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма КС-6а) и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за три рабочих дня о времени освидетельствования скрытых работ.

2.2.10. До начала производства работ на объекте представить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы, необходимые для выполнения работ. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности, взрыво-, пожаро-, электробезопасности и экологической безопасности, а также соблюдение требований пропускного и других режимов, установленных на объекте. Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика, который назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных мер и правил.

Соблюдать правила использования иностранной рабочей силы, устанавливаемые законодательством и правовыми актами Российской Федерации.

Привлекать к исполнению работ, указанных в договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

2.2.13. Сдать результат выполненных работ рабочей комиссии Заказчика в установленные договором сроки в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.

При этом Подрядчик обязан по требованию Заказчика вместе с результатом работы предоставить платежные документы, подтверждающие стоимость материалов и оборудования, включенного в сметную документацию.

В случае, если в сметах предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, Подрядчик обязан предоставить Заказчику документальное подтверждение о расходовании данных средств.

2.2.14. При работе со строительными отходами руководствоваться «Правилами обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», утвержденными распоряжением Администрации Санкт-Петербурга 15.05.2003 г. № 1112-ра.

После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 5-ти дней вывезти за пределы объекта выполнения работ, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

2.2.15. Обеспечить соответствие результата выполненных работ требованиям смет, настоящего договора, технического задания, технических инструкций и условий, СНиП, технологических инструкций, технических регламентов (ГОСТ), иных обязательных норм и правил, условиям настоящего договора в течение всего гарантийного срока на результат работ, который составляет 1 (один) год со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

2.2.16. За свой счет и своими силами устранить недостатки, допущенные по вине Подрядчика, в сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2.17. Выполнять работы в согласованное с Заказчиком время. При выполнении работ не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

2.2.18. Поставить на объект все необходимые для выполнения работ материалы, изделия, конструкции и оборудование. Осуществить их разгрузку, приемку, складирование и подачу для производства работ. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества.

Применяемые при ремонте объекта материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество (далее – сертификаты). Копии этих документов должны быть  переданы Заказчику в комплекте исполнительной документации.

2.2.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим договором.

2.3. Подрядчик имеет право  досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном договоре порядке и требовать оплаты по настоящему договору в случае полного исполнения обязательств надлежащего качества по настоящему договору.

2.4. При исполнении настоящего договора   не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по договору, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.5. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему договору, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

2.6. Заказчик вправе требовать надлежащего выполнения настоящего договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору (Цена договора) составляет ______________________рублей______________копеек (____________________), в том числе НДС согласно Расчету стоимости работ и затрат.

В цену договора включены стоимость работ, расходы на материалы и оборудование, услуги по использованию техники, механизмов, инструментов, рабочей силы, транспорта, накладные расходы, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком работ и всех обязательств по настоящему договору.

3.2. Цена настоящего договора является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

3.3. Оплата работ по договору производится Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик выплачивает аванс в размере 40 % от стоимости подлежащих выполнению работ по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заказчиком подписанного Сторонами договора в журнале регистрации договоров на основании представленного Подрядчиком счета.

Оставшаяся сумма в размере __________________ (________________________) рублей ______ копеек выплачивается  Заказчиком Подрядчику за надлежаще выполненные работ  в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня представления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании представленного Подрядчиком счета и счет фактуры.

3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика несет Подрядчик.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. По завершении всех работ по настоящему договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

4.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 календарных дней с момента получения извещения о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию приступает к проверке и приемке результата выполненных работ. В процессе приемки проверяется соответствие параметров объекта сметам, условиям настоящего договора, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.3. Сдача-приемка результата работ осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами Российской Федерации, регулирующими указанные работы, путем осмотра объекта, изучения представленных документов, определения соответствия выполненных работ требованиям нормативных документов.

4.4. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

4.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме. Подписанный Заказчиком  акт передается Подрядчику.

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет полную материальную ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4.7. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

4.8. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

4.9. Работы считаются выполненными с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

4.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя их содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента оформления в
установленном порядке окта о приемке выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки результата работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному сторонами или Заказчиком рекламационному акту.

4.11. В части безопасности работ обязательные требования установлены действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001  "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" СНиП 31-06-2009 «Общественные  здания  и  сооружения», СНиП 3.01.04–87 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  Основные положения Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».

5. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, обязана возместить другой стороне возникшие убытки (в том числе упущенную выгоду) в соответствии с действующим законодательством.

5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Размер пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки  до устранения выявленных недостатков. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором, более чем на 5 календарных дней, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 10% от цены договора сверх суммы пеней, начисленных в соответствии с п. 5.2. Договора.

5.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика, его работников и третьих лиц при выполнении работ, а также за причинение вреда жизни или здоровью работников Заказчика и третьих лиц.

5.5. Уплата неустойки (пеней, штрафов) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.  Пени и штрафы, начисленные в соответствии с п.п.5.2. - 5.3. настоящего договора,  уплачиваются сверх суммы убытков, причиненных Заказчику неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по договору.

5.6. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по настоящему договору, включая недостатки, обнаруженные при приемке, либо в процессе эксплуатации объекта,  Подрядчик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки устранить имеющиеся недостатки, а также возместить Заказчику причиненный вред.

5.7. За работы, выполненные Подрядчиком сверх объемов, оговоренных настоящим договором, без согласования с Заказчиком, Заказчик ответственности не несет и к оплате не принимает.

5.8. В случае, когда работы по настоящему договору выполнены с отступлениями от требований настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, повлиявшими на качество работ, Подрядчик обязан уплатить штрафную неустойку в размере 10% стоимости работ по договору.

5.9. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков в результатах выполненных работ, Подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет в течение 14 рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика о выявленных недостатках.

Гарантийный срок приостанавливается на срок, в течение которого результаты выполненных Подрядчиком работ не могли эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые несет ответственность Подрядчик. Гарантийные сроки продлеваются на период устранения недостатков.

5.10. В случае не выполнения поручения Заказчика без уважительных причин, Подрядчик в течение 10 дней возмещает стоимость невыполненных работ по гарантийным обязательствам и уплачивает штрафную неустойку в размере 10% от установленной настоящим договором стоимости работ.

5.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору Заказчик не производит оплату по настоящему Договору.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. При возникновении споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору, они разрешаются Сторонами путем переговоров.

В случае невозможности разрешения спора по соглашению Сторон, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации после соблюдения досудебного (претензионного) порядка разрешения спора.

6.2. Все претензии по выполнению условий договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой стороне заказным письмом или вручаться лично под расписку, при этом предъявленные претензии должны быть рассмотрены не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их получения.

### 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами.

7.2. В рамках исполнения настоящего договора   чрезвычайными и непредвиденными для Сторон обстоятельствами являются: землетрясения; наводнения; пожары, при условии отсутствия в них вины Стороны; войны и военные действия; иные обстоятельства, наступление или прекращение которых не обусловлено волей Сторон и препятствующих исполнению или надлежащему исполнению обязательств Сторон по настоящему договору.

7.3. О наступлении для Стороны обстоятельств непреодолимой силы данная Сторона обязана незамедлительно в письменной форме уведомить другую Сторону любыми доступными средствами связи, при условии подтверждения, что уведомление исходит от Стороны, а также представить необходимые доказательства невозможности исполнения или надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они  оформлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, согласованного в установленном порядке, и подписаны сторонами. Настоящий договор может быть изменен по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего договора   по основаниям, предусмотренным настоящим договором, Подрядчик обязан передать в срок 10 дней по акту Заказчику объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества.

Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения настоящего договора   работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения договора   платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных убытков в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего договора.

8.4. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора   в следующих случаях:

- неоднократного (более двух раз)  нарушения правил техники безопасности при ведении работ на объекте, предусмотренных СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве";

- в случае отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему Договору;

- в случае невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.2.1, 2.2.13 настоящего договора;

- Подрядчик в течение 5 дней после передачи объекта по акту не приступил к выполнению работ;

- если отступления в выполненной работе от условий настоящего договора   или иные недостатки в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- в случае привлечения Подрядчиком иностранных рабочих без соответствующей регистрации, а также без оформленного в установленном порядке разрешения на привлечение иностранной рабочей силы;

- в случае если задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим договором, составляет более 20 дней, и потребовать возмещения причиненных убытков;

При расторжении настоящего договора   виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.

9. Срок выполнения работ

9.1. Начало выполнения работ по настоящему договору: с момента подписания Сторонами договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров по 07 июня 2013 года.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.

10.3. По вопросам, не предусмотренным договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны.

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Приложение №1. -  Техническое задание.

Приложение №2. - Расчет стоимости.

Приложение №3. - Смета подготовленная Подрядчиком.

11. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» Юридический адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49 тел. (812) 335-58-64, факс (812) 335-58-64 Банковские реквизиты: ИНН 7815021340 КПП 783450001 р/с 40502810936000000106 к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКАТО 40298564000 ОКПО 07516250 ОГРН 1037843061376 Банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург Заместитель генерального директора по экономической и коммерческой деятельности ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ___________________ Д.С.Березин М.П. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору 
№______ от _________2013

Техническое задание

выполнение  работ по  текущему ремонту помещений Заказчика 
расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А

# 1.  Заказчик, место нахождения Заказчика

1.1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей» (далее – ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»).

1.2. Место нахождения – 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49

2.  Предмет договора

2.1. Выполнение работ по текущему ремонту служебных помещений Заказчика, расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А в объеме, установленном Техническим заданием и сметной документацией.

2.2. Валютой, используемой для формирования цены договора,  является российский рубль.

2.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету 4540020.

3. Источник финансирования

3.1. Собственные средства предприятия

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ - с момента подписания Сторонами договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров по 07 июня 2013 года.

4.2. Место выполнения работ является помещения Заказчика, расположенных по адресу:  Синопская наб., дом 32/35, лит А.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата выполняемых работ осуществляется  по безналичному расчету в рублях.

5.2. Авансирование в размере 40 % от стоимости подлежащих выполнению работ по договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации Заказчиком подписанного Сторонами договора в журнале регистрации договоров на основании представленного Подрядчиком счета.

Окончательный расчет за надлежаще выполненные работ производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня представления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), на основании представленного Подрядчиком счета и счет фактуры.

6. Общие требования, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

6.1. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии со сметной документацией (Приложение №1 к Техническому заданию),  определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование,  и другие, предъявляемые к ним требования.

6.2. Выполняемые Подрядчиком работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям технических регламентов, сводов правил, ГОСТов, других действующих национальных стандартов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ.

6.3. Материалы, изделия, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество. В документах должны быть указания на особые свойства материала (пожаровзрывоопасность, токсичность и др.) в случае их наличия.

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, не бывшими в использовании, не из ремонта.

6.4. Применяемые технологии и методы производства работ должны соответствовать требованиям государственных стандартов, санитарных норм и правил, правил производства работ, требованиям Заказчика.

6.5. Применяемые в процессе работ материалы и изделия должны быть новыми. Применение материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

6.6. Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком у Подрядчика и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих конструкций для осмотра скрытых работ.

6.7. Подрядчик должен обеспечить вывоз и утилизацию строительного мусора, образовавшегося в процессе работ.

6.8.  До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ;

6.9. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, который должен назначить своим приказом лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется руководству Заказчика до начала работ.

6.10.  Ущерб, причиненный в процессе выполнения работ, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, Подрядчик устраняет за свой счет.

7. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

7.1. Объем работ должен быть выполнен в точном соответствии со сметной документацией, определяющих объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

7.2. Требования к товарам, использующимся при выполнении работ, установлены Заказчиком в Приложении № 2 к Техническому заданию.

8. Требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.

8.2.  При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие строительных товаров и иных товаров, используемых при выполнении работ по договору: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество строительных товаров и иных товаров; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на строительные товары и иные товары, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).

8.3. При выполнении работ Подрядчиком должна быть обеспечена безопасность работ для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность процесса выполнения работы (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

8.4. Во время производства работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

9. Требования к техническим характеристикам работ

9.1.  Перечень нормативных документов, выполнение которых обязательно при выполнении работ:

- Система нормативных документов в строительстве, строительные нормы и правила СНиП 21-01-97  «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- ТСН 21-304-2003 Санкт-Петербурга «Общественные здания. Требования пожарной безопасности» (распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.02 № 110-ра);

-  СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

- Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год.

9.2.  Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

9.3. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся

его неотъемлемой частью:

- Приложение №2 – Ведомость объемов работ

- Приложение №3 - Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

Приложение №2 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

| № п.п | Наименование характеристики работ и материалов | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные работы |  |  |
|  | Помещение №400 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 18 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 18 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 24 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 24 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 18 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 30 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 72 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (800х200) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (800х200) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель-канале | м/п | 30 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 72 |
|  | Помещение № 401 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1- 1и 1.2х2.1 -3) | шт | 4 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1- 1 шт, 1.2х2.1 -3 шт. ) | шт | 4 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 5.3 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 5.3 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 5.3 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 5.3 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 22.1 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 35 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 35 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 32 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 32 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 8 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 35 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 40 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 95 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 1600х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 1600х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 40 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 8 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 95 |
|  | Помещение №402 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 3 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 3 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2,2 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 28,7 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 28,7 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 21 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 21 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 28,7 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 25 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 60 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 25 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 60 |
| 21 | Монтаж гипсокартонной перегородки | м2 | 21 |
| 22 | Установка дверного блока в гипсокартонной перегородке (р-р 800х2000) | шт | 1 |
|  | Помещение №403 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1,2 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1,2 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2,6 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 22 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 22 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 18 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 18 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 22 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 16 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 54 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 20 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 54 |
|  | Помещение №407 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 21 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 21 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 25 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 25 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 21 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 30 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 72 |
| 16 | Демонтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока (р-р 800х2000) | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель канале | м/п | 30 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 6 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 72 |
|  | Помещение № 407/а |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.7х2.1) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 1.8 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 1.8 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 2.36 |
| 8 | Демонтаж старого покрытия пола – линолеума | м2 | 8,3 |
| 9 | Установка нового покрытия пола – линолеума | м2 | 8,3 |
| 10 | Демонтаж плинтуса | м/п | 10 |
| 11 | Установка плинтуса | м/п | 10 |
| 12 | Демонтаж светильников | шт | 2 |
| 13 | Устройство подвесного потолка | м2 | 8,3 |
| 14 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 4 |
| 15 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 29 |
| 16 | Демонтаж дверного блока | шт | 1 |
| 17 | Монтаж дверного блока | шт | 1 |
| 18 | Монтаж электропроводки в кабель-канале | м/п | 4 |
| 19 | Монтаж потолочных светильников | шт | 2 |
| 20 | Окрашивание стен водо-дисперсионными красками | м2 | 29 |
|  | Коридор между помещениями №400,401 и т.д. |  |  |
| 1 | Демонтаж металлич.перегородки | м2 | 6,6 |
| 2 | Демонтаж гипсокартонной перегорд. | м2 | 6,6 |
| 3 | Демонтаж старого покрытия пола - линолеума | м2 | 30 |
| 4 | Монтаж нового покрытия пола - линолеума | м2 | 30 |
| 5 | Демонтаж плинтуса | м/п | 20 |
| 6 | Монтаж плинтуса | м/п | 20 |
| 7 | Демонтаж светильников | шт | 8 |
| 8 | Монтаж светильников | шт | 8 |
| 9 | Установка подвесного потолка | м2 | 30 |
| 10 | Ремонт и выравнивание стен | м2 | 70 |
| 11 | Окраска стен водно-дисперсионными красками | м2 | 70 |
| 12 | Демонтаж старой электропроводки | м/п | 18 |
|  | Помещение №421 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 4,32 |
|  | Помещение №422,424 |  |  |
| 1 | Демонтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 2 | Монтаж окон (р-р 1.2х2.1) | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 4 | Монтаж подоконной доски | м/п | 2,4 |
| 5 | Демонтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 6 | Монтаж отливов | м/п | 2,4 |
| 7 | Ремонт откосов | м2 | 4,32 |

Приложение №3 к Техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ

| №п/п | Материалы | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окна пластиковые | Размеры окон 1.7х2.1 – 4 шт, 1.2х2.1 – 12 шт. Стандартный двухкамерный стеклопакет. Изготавливается из стандартного стекла марки М0, М1.Стекло наружное - тип стекла: стандартное стекло марки М0, М1. Цвет стекла – прозрачное.Толщина - 3, 4мм. Стекло внутреннее тип стекла: стандартное стекло марки М0, М1.Цвет стекла: прозрачное, энергосберегающее. Толщина 3мм. Дистанционная рамка - рамка ПВХ (толщиной от 6 до 24 мм). Осушитель: марки «Фоносорб». Герметик внутренний: бутиловый. Герметик наружный: полусульфидный, силиконовый. Стеклопакеты имеют сертификаты качества РостСтандарт, ICIC и соответствуют ГОСТу 24866-99. Гарантия 5 лет. Фурнитура ROTO –Германия. Цвет рам – белый. | шт. | 16 |
| 2 | Пена монтажная Макрофлекс | Пена монтажная профессиональная, производство Финляндия. Упаковка - баллон с аэрозолем 750/1000 мл, оснащенный пистолетным вентилем. Сохранение свойств герметика в течение 12 месяцев со дня изготовления. Технические данные - вязкая смесь, которая при выходе из баллона превращается в пену и затвердевает под воздействием влажности воздуха. Базовое вещество: полиуретан Запах слабый специфический во время затвердевания, в затвердевшем состоянии не имеет запаха Плотность 20-30 кг/м3 Время высыхания поверхности: 7-16 мин (20°С при влажности воздуха более 30%).Время затвердевания: ок. 1 часа (при влажности воздуха 93%) или 18 часов (при влажности воздуха ок. 15%); макс. 24 часа Температура самовозгорания затвердевшей пены: свыше +400°C Огнестойкость затвердевшей пены: самозатухающая, класс B3 (DIN 4102) Термостойкость затвердевшей пены: от -55°C до +100°C. Пена монтажная предназначена для установки и уплотнения дверных и оконных коробок. | шт. | 6 |
| 3 | Подоконная доска | Подоконная доска состоит из полутвердой нижней пленки, окрашенной высококачественной свето и погодоустойчивой краской, и акриловой пленки, соответствующей нормам. При эксплуатации не происходит изменений тиснения блеска и цвета при температурной нагрузке. Пленка не чувствительна по отношению к таким веществам, как аммиачная вода, олифа, технические бензины, слабые водные растворы алкоголя, чистящие средства (не трущие), вода и строительные материалы (цемент, гипс). Пленка не устойчива к органическим растворителям, смесям органических растворителей, и веществам, содержащим растворители. Подоконная доска надежна и прочна при длительном использовании. Цвет – белый. Размеры – 1.7х0.4 (м) – 3 шт., 1.2х0.4 (м) – 13 шт. | м/п | 17,9 |
| 4 | Отливы | Металлические отливы, изготовленные из алюминия, производство Россия. Изготовлены методом ролформинга из полосы окрашенной оцинкованной стали. Для окрашивания используется краска на основе полиэстера. Внутренняя поверхность отливов прогрунтована белой краской. Толщина 0,8 мм и 1,00 мм. Устанавливаются снаружи окон. Размеры – 1.7х0.3 (м) – 3 шт., 1.2х0.3 (м)– 13 шт. | м/п | 17,9 |
| 5 | Гипсокартон листовой | ГКЛ – листовой материал, состоит из гипсовой сердцевины, оклеенной с двух сторон картоном. Используется в офисных и жилых помещениях для отделки стен, потолков, установки легких перегородок. Гипсокартон КНАУФ влагостойкий, толщина 12,5 мм длина 2,5 метра). Теплопроводность - 0,15 Вт/(м·К). Предназначен для выравнивания откосов, с дальнейшей окраской в белый цвет. | м2 | 44 |
| 6 | Линолеум | Линолеум (гетерогенное напольное покрытие компании Tarkett полукоммерческий, срок эксплуатации 15 лет). Электростатические характеристики, кВ EN 1815: ≤2 Объемное электрическое сопротивление, Ом EN 1081: ≥1010 Толщина покрытия общая, мм 2,0 Толщина рабочего слоя, мм 2,0 Вес 1 кв.м., кг. 3,5 Класс применения Показатели пожарной безопасности Г1; В2; РП1; Д2; Т2 Класс истираемости М Дополнительное защитное покрытие PU Ширина, м 2 или 3 Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках без повреждений Цветоустойчивость д Форма поставки Рулон Тип дизайна натуральные материалы | м2 | 163 |
| 7 | Клей для линолеума | Клей для линолеума КС «Оптимист» (про-во группа компаний Симплекс). Состав: жидкое стекло, наполнитель, индустриальное масло. Клей предназначен для склеивания натурального и синтетического линолеума. Имеет высокую степень адгезии. Время высыхания 24 часа. Предотвращает усадку покрытия, экологически безопасен. | кг | 12,72 |
| 8 | Плинтус пластиковый | Плинтус с кабель-каналом фирмы RICO. Состоит из двух частей. Крепится к стенам саморезами. Предназначен для фиксации напольного покрытия. Цвет светлый дуб или серый. Размер 68 мм х 2,5м. | м/п | 150,0 |
| 9 | Фурнитура к плинтусу | Углы, стыки, заглушки пластиковые. Производство RICO, Россия. Подбирается по цвету и размеру к плинтусу п.8. | уп. | 10 |
| 10 | Светильники потолочные | Светильники потолочные к подвесному потолку на 4 лампы (размер 600х600), производство Китай. Светильник встраиваемый, в универсальном зеркальном корпусе "металлик", со сборным зеркальным растром классической V-образной формы, с 5-ю ребристыми поперечинами. Классический дизайн. Мощность 62 ват. | шт | 42 |
| 11 | Потолок подвесной | Потолок подвесной в комплекте «Амстронг», размер 600х600, толщина плиты 2,5 мм. Цвет белый, структура рельефная, производство Китай. Технические характеристики подвесного потолка: минераловолокно, Размеры плиты (мм): 600х600х12мм, Альфа w (H): 0,55, Звукопоглощение NRC: 0.55, Ослабление звука Dncw (дБ): 34, Светоотражение (%): 80, Влагостойкость (%RH): 70, Теплопроводность (Вт/м°C): 0.0562. Используется в офисных помещениях | м2 | 163 |
| 12 | Штукатурная смесь | Сухая штукатурная смесь Ротбанд (штукатурная гипсовая смесь, предназначенная для выравнивания твердых оснований внутри помещений, с нормальной влажностью. Имеет высокую адгезию. Производство КНАУФ. Минимальная толщина одного слоя – 5мм. Максимальная толщина одного слоя – 50мм. Расход при слое 10 мм – 8,5 кг/кв. м. Высыхание – 7 суток. Срок хранения: 6 мес. | 1 меш. | 147 |
| 13 | Сетка штукатурная | Сетка штукатурная (размер ячейки 5х5 мм) Размер ячейки, мм 5х5 Масса на единицу площади, г/м2 60±10% Толщина, мм , не менее 0,20 Ширина, мм 1000 Длина, м 10, 20, 50 Содержание пропиточного материала, % по массе, не менее 17±3 % Разрывная нагрузка, Н/см, не менее - по основе 700 - по утку 550 Разрывная нагрузка после 28 дней выдержки в 5% растворе NaOH при температуре 18-30 °C, Н/см, не менее - по основе 350 - по утку 275. Используется при выравнивание стен для закрепления и равномерного нанесения штукатурных смесей. | м2 | 400 |
| 14 | Грунтовка | Грунтовка по штукатурному основанию (грунтовка водо дисперсионная ANTEGA – Праймер) Технические характеристики: Время высыхания при температуре 20°С — 1 час Время сушки между слоями — 1 час Содержание нелетучих веществ — не менее 48% Дисперсность — не более 80 микрон Расход — 1 кг на 7-8 кв.м. в зависимости от пористости поверхности. Обеспечивает обеспыливание и прочность при нанесении следующих отделочных материалов. | кг | 50 |
| 15 | Средство от плесени, протечек | Универсальное средство от плесени, протечек и т.д. (соединение изотиазола, производство BIOTOL, гарантия 10 лет) Технические характеристики: Расход: одна упаковка на 20-40 м2 поверхности Цвет: прозрачный Основа: соединения изотиазола Срок хранения: 2 года в плотно закрытой таре в прохладном месте Фасовка: пластиковая бутылка 0,5 л. | кг | 20 |
| 16 | Двери межкомнатные | Двери межкомнатные (одно и двух створчатые). Изготавливаются из панелей ДСП, покрыты ламинированной пленкой. Каркас сосновый брус. Наполнение полотна – сотовое. Производство Россия. Размеры 800х200- 5 шт., 1600х200 – 1 шт. Цвет – дуб светлый. | шт | 5+1 |
| 17 | Наличник для межкомнатных дверей | Устанавливается вокруг дверной коробки с двух сторон дверей. Для декорации стыков между коробкой и стеной шов обрабатывается монтажной пеной. Выполнен из ДСП, покрытым сверху ламинированной пленкой. Размеры 200х0.7(м). | м/п | 62,64 |
| 18 | Гипрок | На перегородки (гипсокартонный лист, толщиной 12,5 мм, высотой 3 м, производство КНАУФ) Теплопроводность - 0,15 Вт/(м·К) | м2 | 44 |
| 19 | Металлокаркас | Металлокаркас (стойки, направляющие, подвесы), про-во КНАУФ. Для монтажа и установки гипрочных перегородок используют алюминиевый металлокаркас. Направляющие 27х28, стойки перегородочные 60х67 и подвесы прямые. Высота стоек и направляющих 3м, подвесы – 15 см. | м/п | 30 |
| 20 | Метизы | Метизы (саморезы, сорматы, клопы), по дереву 75, по металлу 25, 41, 13,16, производство Россия | шт | 5000 |
| 21 | Теплоизоляционный материал | Изовер (штапельное волокно Ursa, высокая степень звуко- и тепло-изоляции, негорючие) Технические характеристики: Теплопроводность: λ 10°C = 0,040 Вт/(м•К) λ 25°C = 0,043 Вт/(м•К) Расчетные значения: λ А = 0,045 Вт/(м◦К) λ Б = 0,047 Вт/(м◦К) Пожаробезопасность: НГ – относится к группе негорючих материалов Паропроницаемость: 0,55 мг/(м•ч•Па). Размер плит 100х1250х600. Производитель группа европейских компаний «URSA». | 1 рулон | 2 |
| 22 | Кабель электрический 3х2.5 | 3х2,5 (оболочка поливинилхлоридный пластикат, проводящая жила из медной проволоки, срок службы 30 лет. ГоСТ 16442-80), производство Россия Технические характеристики ПВХ-кабель в соответствии со стандартом DIN VDE 0250 раздел 204 Диапазон рабочих температур -20'С до +70С. Номинальное напряжение Uo/U 300/500 В Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц 2000 В Минимальный радиус изгиба примерно 6хD кабеля Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80х106 сДж/кг (до 80 Мрад) | м/п | 149 |
| 23 | Кабель-канал | Кабель-канал (пластиковый, производство Китай) Устойчивость к воздействию ультрафиолета Материал изделия: ПВХ Степень защиты: IP54 Температура эксплуатации: от -30 до +90 Климатическое исполнение: УХЛ4. Предназначен для установки и прокладки электропроводов, розеток в офисных помещениях. Устанавливается вдоль стен. Белого цвета. Размер 58ммх2500мм. | м/п | 151 |
| 24 | Краска | Краска на водной основе для стен (краска водная, матовая, моющаяся Капрал, Р32) Технические характеристики: Расход: 8-12 м2/л. на однослойное покрытие Цвет: супербелая Глянец: матовая Основа: водная акриловая дисперсия. База А Срок хранения: 1 год в плотно закрытой таре, выше +5°С Колеровка: колеровочная паста "AURA" Морозостойкость: 5 циклов замораживания при -40°С | кг | 284 |
| 25 | Доска дюймовка | Производитель Россия. Доска для строительства вспомогательного оборудования. Возможного укрепления основания полов. Размеры 25х100х3000. | м3 | 5 |
| 26 | Фанера | Производитель Китай.Фанера хвойная ФСФ размеры толщина 65мм, 2440х1220. Предназначена для уплотнения основания полов. | лист | 80 |
| 27 | Уголки штукатурные металлические | Пр-во Китай. Алюминиевые уголки предназначены для выравнивания углов вдоль окон, дверных проемов и т.д. Длина 3000, перфорированные. Наносятся под штукатурную смесь. | м/п | 80 |
| 28 | Изолента | Температурный диапазон эксплуатации изоляционной ленты: от –20 °С до +40 °С Толщина ПВХ пленки: 0,13 мм Толщина клеевого слоя: 0,02 мм Клеевой слой на каучуковой основе. Относительное удлинение при разрыве не менее 150% Электрическая прочность (напряжение пробоя): не менее 5 кВ. Размер 8ммх20м. | м | 66 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономической и коммерческой деятельности ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» |  |
| _____________________ Д.С.Березин М.П. |  |

Приложение №2 к договору

№______ от ______2013 года

Расчет стоимости

выполнение  работ по  текущему ремонту помещений Заказчика 
расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А

| № п/п | Наименование работ | Технические характеристики | Общая сумма, (с НДС-18%), руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещений Заказчика, расположенных по адресу: Синопская наб., дом 32/35, лит А | Согласно Техническому заданию и ведомости объема работ. |  |
| ИТОГО общая стоимость по договору: |  |
| в том числе НДС 18%: |  |

| от Заказчика | от Подрядчика |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономической и коммерческой деятельности ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» ___________________ Д.С.Березин М.П. |  |

Приложение №3 к договору

№______ от ______2013 года

Смета

Подготавливается Подрядчиком

Подписи сторон

Заказчик:                                                	                                                                                 Подрядчик:

________________ _______				                                           _______________ ____