Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку карбидкремниевых электронагревателей

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

1. Место, условия и сроки выполнения поставки.

1.1.Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку Товара непосредственно Заказчику по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 2, ул. 120-й Гатчинской дивизии, д.29.

1.2.Поставка товара, а также погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара осуществляются силами Поставщика без дополнительной оплаты.

1.3.Гарантийный срок на поставленный Товар определяется гарантиями заводов-изготовителей и указывается в соответствующей документации на Товар.

1.4. Заказчик производит 50 % предоплату по договору на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами договора.

Окончательный расчет осуществляется за фактически поставленный Товар на основании выставленного Поставщиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной.

1.5. Поставка Товара осуществляется одной партией в полном объеме в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров.

1.6. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отгрузке  Товара не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

2. Требования к количеству (объему), функциональные и технические характеристики товара.

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карбидкремниевый электронагреватель КЭН АПС | Карбидкремниевый электронагреватель трубчатый с утолщенными выводами (токоподводами), пропитанными кремнием, склеенные. 1. Диаметр токоподвода- 30 мм 2. Диаметр рабочей части – 18 мм 3. Длина рабочей части – 800 мм 4. Длина вывода (токоподвод – 1 шт) – 450мм 5. Сопротивление – 2,3 ом 6. Максимальная температура – 1500 С0 | шт | 24 |
| 2 | Карбидкремниевый электронагреватель КЭН ВПС | Карбидкремниевый электронагреватель трубчатый с выводами (токоподводами), пропитанными кремнием, склеенные. 1. Диаметр рабочей части – 30 мм 2. Длина рабочей части – 400 мм 3. Длина вывода (токоподвод – 1 шт) – 400мм 4. Сопротивление – 0,5 ом 5. Максимальная температура - 1500 С0 | шт | 18 |

3. Требования к качеству и безопасности.

3.1.Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, качества, безопасности и т.п.

3.2.Весь поставляемый Товар по качеству должен соответствовать СТ ПД 203.01-2005 и всем требованиям и характеристикам, изложенным в настоящем Техническом задании.

3.3. Качество товара контролируется Заказчиком в момент получения Товара на складе Заказчика.

3.4. Прием Товара осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965г. № П-6 и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966г. №П-7.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Фасовка - ящики размером:1800х410х250 мм; 1300х410х250 мм.

4.2. Стоимость тары (упаковки) входит в цену Товара и возврату не подлежит.

4.3.Весь Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при хранении и транспортироваться в крытых сухих транспортных средствах.

5. Требования к Поставщику

5.1. Поставщика должен представить сертификат качества Изготовителя, заверенный печатью Поставщика.

Разработчик:

Главный механик НПЭК		                       			Бобров А.А.