ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цифрового анализатора шумов Боркгаузена Ролскан 300

- Заказчик

Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов «Прометей»

2. Условия поставки

2.1. Товар поставляется одной партией в полном объеме в течение ___ (____________) дней с даты заключения  договора и регистрации его Заказчиком в журнале регистрации договоров.

2.2. Поставщик производит доставку Товара, а также выгрузку Товара непосредственно Заказчику по адресу: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 49.

2.3. Доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы при доставке Товара, а так же монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала осуществляются силами и за счет средств Поставщика без дополнительной оплаты.

2.4. Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету в рублях, в следующем порядке: Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания договора Сторонами перечисляет на расчетный счет поставщика 30 % - ную предоплату по договору на основании выставленного Поставщиком счета.

Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает  Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта ввода в эксплуатацию Товара на основании выставленного Поставщиком счета при наличии сертификатов соответствия Товара и иных необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством.

2.5. Поставщик обязан известить Заказчика по телефону или факсу об отправке Товара в адреса Заказчика не позднее, чем за 1 (один) рабочий день.

2.6. Срок предоставления гарантийного обслуживания составляет _________________ месяцев сверх гарантийного срока, установленного производителем Товара, с момента ввода в эксплуатацию Товара.

3. Технические требования

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой анализатор шумов Боркгаузена Ролскан 300 | Питание от сети переменного тока 220В, 50Гц; Автономное питание от аккумуляторов (с зарядным устройством) для работы вдали от стационарных источников питания; Исполнение IP20; При работе: влажность 10–90 %, без образования конденсата; При хранении: влажность 10–90 %, без образования конденсата; Рабочая температура 0–40 °C Высота работы: до 3000 метров Вес (без аккумуляторов) 7,2 кг Вес (с аккумуляторами) 12,7 кг Габаритные размеры: - 364 мм х 156 мм х 376 мм без ручки - 420 х 156 х 376 с ручкой мм | шт | 1 |

Цифровой анализатор шумов Баркгаузена Rollscan 300 должен  обеспечивать:

-     Контроль уровня остаточных напряжений до 600 МПа;

-     Чувствительность контроля уровня остаточных напряжений не менее 20 МПа;

- Простоту настройки и управления работой прибора;

- Автоматическое изменение намагничивания для определения оптимальной величины намагничивающего поля в зависимости от марки контролируемого металла;

- Сигнал намагничивания синусоидальной и треугольной формы;

- Размагничивание;

- Частоты намагничивания 0.1–1000 Гц;

- Напряженность намагничивающего поля не менее 1000 А/М;

- Частотные фильтры анализа, кГЦ:

- 10–70;

- 70–200;

- 200–450;

-        Датчики для работы на плоских, вогнутых и выпуклых поверхностях;

- Выход на компьютер в составе Rollscan 300;

- Программное обеспечение;

- Встроенную память данных;

- Цифровое табло результатов измерения;

- Обработка результатов измерения с представлением в цветном варианте в виде графиков, рисунков и т.д.

- Языковая поддержка на русском языке;

- Пароль пользователя;

- Интерфейсы Ethernet и RS232;

Дополнительные требования:

Rollscan 300 должен быть внесен в Госреестр и иметь следующую документацию на русском языке:

- Сертификат об утверждении типа средства измерения (выданный Госстандартом России) и международный сертификат типа ИСО 9001.

- Описание типа (приложение к сертификату), где указываются все метрологические характеристики, которые присвоены СИ данного типа.

- Методику поверки данного типа.

- Инструкции по эксплуатации и применению данного оборудования.

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Наличие специалистов по наладке оборудования с обязательным предоставлением соответствующих сертификатов.

4. Требования к качеству и безопасности Товара.

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, а также Товар должен иметь необходимые сертификаты соответствия, качества, безопасности и т.п.

4.2. Весь поставляемый Товар по качеству должен соответствовать всем требованиям и характеристикам, изложенным в настоящем Техническом задании, быть годным, допущенным к применению в Российской Федерации и подтверждается сертификатом об утверждении типа средства измерения (выданный Госстандартом России) и иметь международный сертификат типа ИСО 9001.

4.3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшем в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

4.4. Поставщик гарантирует:

- надлежащее качество поставляемого Товара, соответствие его техническим условиям, обеспеченность сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими качество.

5. Требования к упаковке Товара

5.1. Товар должен быть упакован, обычным для такого Товара способом, обеспечивающим сохранность Товара при обычных условиях хранения и транспортировке.

Разработчик:

Начальник сектора									Н.В. Лебедева